Metalinės apšiltintos rūsio durys:

- durų šilumos perdavimo koeficientas pagal LST EN ISO 12567-1 ne mažiau 1,6 W/m2K;

- padengta dažais (rudos) atspariais atmosferiniam poveikiui;

- varčios rėmas 2 – 2,5mm plieninis ;

- staktos rėmas 4mm profilinis plieninis;

- durų užpildas akmens vata arba putų polistirolas;

- Vyriai (3 vnt.) su atraminiu guoliu;

- Varčioje įmontuota sandarinimo tarpinė;

- durų rankena sustiprinta su durų varčia;

- įleidžiama rakinama spyna (49 raktų vnt.);

- be durų pritraukėjo;

- varčia be stiklo;

- virš durų nevarstomas stiklo paketas plastikiniame profilyje (0,53 m2);

- Atsparumas kartotiniam varstymui, ciklai/klasė pagalLST EN 1191:2013- nemažiau 100 000 varstymui ciklų/ 5 klasė;

- Durų montavimas ir apdaila po durų įstatymo;

- Rūsio durų bloko plotas – 1,85 m2.

Metalinės apšildintos laiptinės durys:

- durų šilumos perdavimo koeficientas pagal LST EN ISO 12567-1 ne mažiau 1,6 W/m2K;

- padengta dažais (rudos) atspariais atmosferiniam poveikiui;

- varčios rėmas 2 – 2,5mm plieninis ;

- staktos rėmas 4mm  plieninis;

- durų užpildas akmens vata arba putų polistirolas;

-     dviverė konstrukcija su fiksatoriais;

- Vyriai (6 vnt.) su atraminiu guoliu;

- Varčiose įmontuota sandarinimo tarpinė;

- durų rankena sustiprinta su durų varčia;

- durų pritraukėjas;

- be spynos;

- varčia be stiklo;

- virš durų nevarstomas stiklo paketas plastikiniame profilyje (0,87 m2);

- Atsparumas kartotiniam varstymui, ciklai/klasė pagalLST EN 1191:2013- nemažiau 100 000 varstymui ciklų/ 5 klasė;

- Durų montavimas ir apdaila po durų įstatymo;

- Laiptinės durų bloko plotas – 3,24 m2.